## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание услуг по разработке  комплексной схемы организации дорожного движения

Срок выполнения работ: с момента подписания по 15 ноября 2017 года.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовая база | Документация по комплексной схеме организации дорожного движения (далее – КСОДД) должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования, и разрабатываться в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: Федеральный закон № 196 - ФЗ от 10.01.1995 г «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон № 257 - ФЗ от 8.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»; ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования; ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог; ГОСТ Р 52605 - 2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения; ГОСТ Р 52607 – 2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования; ГОСТ Р 50597 - 93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; ГОСТ Р 51256 - 2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования; ГОСТ Р 52289 - 2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 52290 - 2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования; ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры; ГОСТ Р 52766 - 2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования; ГОСТ Р 52767 - 2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров; ВСН 45-68 Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах; Постановление Администрации муниципального образования город Салехард от 18 мая 2012 г. № 213 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Салехард»; ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. При изменении, признании утратившими силу выше перечисленных нормативно-правовых документов, к исполнению принимается действующий нормативно-правовой документ. |
| 2. | Цели, задачи и принципы разработки КСОДД | Основные цели разработки КСОДД: 1. Обеспечение безопасности дорожного движения. 2. Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 3. Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов. 4. Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования. 5. Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения. 6. Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 7. Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. Задачи разработки КСОДД: 1. Сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения (далее – ОДД) на территории города Салехарда, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы. Анализ существующей сети транспортных корреспонденций города Салехарда с другими муниципальными образованиями. 3. Разработка мероприятий по оптимизации организации и повышению безопасности дорожного движения на территории города Салехарда; 4. Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории города Салехарда, включая мероприятия по организации и развитию транспортно-пересадочных узлов. 5. Разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории города Салехарда. 6. Разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на территории города Салехарда. 7. Разработка мероприятий по повышению транспортной доступности города Салехарда. 8. Определение ориентировочных объемов капиталовложений на реализацию мероприятий по организации дорожного движения на территории города Салехарда, с разбивкой по объектам и этапам; Принципы разработки КСОДД: 1. Учет долгосрочных стратегических направлений развития и совершенствования деятельности в сфере организации дорожного движения города Салехарда. 2. Использование мероприятий ОДД, обеспечивающих наибольшую эффективность процесса передвижения транспортных средств и пешеходов при минимизации затрат и сроков их реализации. 3. Комплексное решение проблем при ОДД. |
| 3. | Порядок оказания услуги. 3.1. Сбор и анализ исходных данных по сложившейся дорожной ситуации (выполняется Исполнителем). | Общая протяженность дорог муниципального образования г. Салехард - 100,067 км. Характеристика сложившейся дорожной ситуации должна включать: 1.Сбор и систематизация официальных документальных статических, технических и других данных, необходимых для разработки КСОДД. 2. Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД: 1) Подготовка и проведение натурного обследования транспортных потоков (обследование интенсивности движения автомобильного, пассажирского, грузового и транзитного транспорта) ручным методом в ключевых транспортных узлах на территории города Салехарда (не более 5 точек обследования, список точек согласовывается с Заказчиком), с видеофиксацией результатов обследования; 2) Подготовка и проведение натурного обследования пассажиропотоков на автобусном пассажирском транспорте на территории города Салехарда (обследование табличным методом в ключевых точках, не более 5 точек, список согласовывается с Заказчиком). 3. Анализ полученных данных и результатов обследований и оценка существующих параметров УДС и схемы ОДД муниципального образования. 4. Анализ условий безопасности дорожного движения, мест концентрации ДТП и очагов аварийности, с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий. 5. Проведение обследования парковок и мест размещения индивидуального транспорта (актуализация данных по существующей вместимости парковок, актуализация данных о потребности в местах временного хранения автотранспорта, информация об оборудовании парковок метами для транспорта инвалидов), с фотофиксацией парковок и установленных на них технических средствах организации дорожного движения. 6. Анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории муниципального образования с учетом характера пассажиропотоков. 7. Оценка уровня транспортной доступности населенных пунктов города Салехарда с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями. 8. Обработка и анализ данных по результатам обследований, формирование отчетов и пояснительной записки. Выявление проблем муниципального образования в области организации дорожного движения и формирование основных целей и задач разработки КСОДД. 9. Участие Исполнителя в проведении общественного обсуждения по проекту программы. Доработка проекта программы с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений (при их наличии). 10. Презентация проекта программы при проведении общественного обсуждения, участие Исполнителя в общественном обсуждений по проекту. 11. Проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2017-2032 годы доработанный с учетом замечаний и предложении, поступивших в ходе проведения общественного обсуждения является завершением оказанных услуг. |
|  | 3.2. Разработка транспортной модели города Салехарда | 1. Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики. 2. Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования: 1) Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет); 2) Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет); 3) Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет). 3. Выбор и обоснование оптимального варианта КСОДД по вариантам развития муниципального образования на основании результатов моделирования и расчета социально-экономической эффективности. |
|  | 3.3. Разработка мероприятий в рамках КСОДД на территории муниципального образования на прогнозные периоды | 1. КСОДД должна содержать информацию в текстовом и графическом форматах, включающую: 1) характеристику сложившейся ситуации по ОДД на территории города Салехарда; 2) принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД (варианты проектирования). Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД определяют варианты проектирования в увязке с документами территориального планирования и документации по планировке территории, документами стратегического планирования; 3) укрупненную оценку предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования осуществляется на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из таких вариантов. Оценка, сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются на основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения, в том числе с использованием программных средств и математического моделирования. Выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляется на основе сравнения показателей эффективности каждого варианта с базовым, за который могут быть приняты существующая ситуация по ОДД или состояние ОДД на расчетный срок без реализации предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий. Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на передвижение транспортных средств и пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных средств, удобства пешеходного движения; 4) мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования. Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта должны включать предложения по: 4.1) обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; 4.2) категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству; 4.3) распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема); 4.4) разработке, внедрению и использованию АСУДД, ее функциям и этапам внедрения; 4.5) организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации; 4.6) совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; 4.7) применению реверсивного движения; 4.8) организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения; 4.9) организации пропуска транзитных транспортных потоков; 4.10) организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств; 4.11) ограничению доступа транспортных средств на определенные территории; 4.12) скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; 4.13) формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений); 4.14) организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках; 4.15) перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования; 4.16) режимам работы светофорного регулирования; 4.17) устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями; 4.18) организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов; 4.19) обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; 4.20) обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям; 4.21) организации велосипедного движения; 4.22) развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; 4.23) расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 4.24) размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств; 4.25) решению иных задач, определяемых спецификой разработки КСОДД; 5) очередность реализации мероприятий, включающая предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД; 6) оценку требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД, включающую: 6.1) состояние безопасности дорожного движения; 6.2) стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с указанием сроков проведения работ, их очередности, с разбивкой по предполагаемым источникам финансирования; 6.3) стоимость оборудования; 6.4) технико-экономические и экологические показатели КСОДД, ожидаемый эффект от внедрения мероприятий (предложений), разработанных в составе КСОДД; 7) предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД. В целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий, должны быть разработаны предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативно- правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории города Салехарда. 2. КСОДД разрабатывается и утверждается на 15 лет с определением очередности реализации мероприятий с предложениями по этапам внедрения мероприятий по ОДД и очередности разработки ПОДД на отдельных территориях. 3. Разработанные в КСОДД мероприятия должны представлять собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер организационного характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования и документацией по планировке территории. 4. В составе КСОДД могут быть подготовлены предложения по внесению изменений в документы территориального планирования и документацию по планировке территории, предложения по развитию сети дорог. 5. Мероприятия по ОДД, разрабатываемые в составе КСОДД, должны учитывать возможность создания приоритетных условий для движения маршрутных транспортных средств, а также обеспечения благоприятных условий для движения пешеходов (включая инвалидов) и велосипедистов. 6. Схемы в составе КСОДД должны быть разработаны на подоснове (топосъемке или ортофотоплане высокого разрешения) в масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, которая должна характеризовать застройку территории и развитие транспортной инфраструктуры, ожидаемые на расчетный срок проектирования (в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и документацией по планировке территории). КСОДД должна включать в себя следующие прогнозные периоды: 1) по развитию улично-дорожной сети города Салехарда и организации движения легкового и грузового транспорта на период до 2032 года с делением на краткосрочный (0-5 лет), среднесрочный (6-10 лет) и долгосрочный периоды (11-15 лет); 2) по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории города Салехарда на период до 2032 года с делением на краткосрочный (0-5 лет), среднесрочный (6-10 лет) и долгосрочный периоды (11-15 лет); 3) по совершенствованию условий пешеходного движения на территории городского округа на период до 2032 года с делением на краткосрочный (0-5 лет), среднесрочный (6-10 лет) и долгосрочный периоды (11-15 лет); 4) по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории города Салехарда на период до 2032 года с делением на краткосрочный (0-5 лет), среднесрочный (6-10 лет) и долгосрочный периоды (11-15 лет); 5) по оптимизации парковочного пространства на территории города Салехарда на период до 2032 года с делением на краткосрочный (0-5 лет), среднесрочный (6-10 лет) и долгосрочный периоды (11-15 лет); 6) по развитию транспортной системы и оптимизации схемы ОДД на территории города Салехарда с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков и распределением ответственности за реализацию указанных мероприятий. |
| 4. | Требования к результатам оказанных услуг | КСОДД должна содержать: 1. Отчет о научно-исследовательской работе, включающий: 1) результаты натурных обследований и оценку существующих параметров дорожной сети и схемы организации дорожного движения на территории города Салехарда; 2) результаты анализа статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий; 3) результаты анализа существующей системы пассажирского транспорта на территории города Салехарда с учетом характера пассажиропотоков; 4) оценку уровня транспортной доступности территории города Салехарда с учетом транспортных связей с другими муниципальными образованиями; 5) результаты имитационного моделирования на микро-уровне – картограммы интенсивности транспортных потоков в узлах; 6) результаты моделирования на макро-уровне, включающие: - картограммы распределения загрузки на улично-дорожной сети в пиковый период; - картограммы распределения интенсивности транспортных потоков на улично-дорожной сети в пиковый период; 7) программу взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы ОДД на территории города Салехард с укрупненной оценкой стоимости и результатов реализации программы. 8) графические материалы, включающие: - карту-схему территории города Салехарда с указанием реконструктивно-планировочных мероприятий; - карту-схему территории города Салехарда с указанием схемы маршрутов пассажирского транспорта общего пользования, автобусных остановок; - карту-схему территории города Салехарда с указанием участков улично-дорожной сети с односторонним движением, мест расположения светофорных объектов, участков улично-дорожной сети с разрешенным движением грузового транспорта; - карту-схему территории города Салехарда с указанием пешеходных переходов; - карту-схему территории города Салехарда с указанием парковок автомобильного транспорта. 2. Презентационные материалы (презентация в формате MS PowerPoint). |
| 5. | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг | Результаты оказанных услуг оформляются в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения». КСОДД предоставляется Заказчику в виде томов (книг) в переплетах формата - 297х210 (А4) в трех экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах в электронной форме (на следующих носителях информации: CD/DVD диск или USB Flash-накопитель) в форматах Word, AutoCAD, PowerPoint, DWG, PDF (формат файла с возможностью редактирования документа), с результатами фото и видеосъемки натурных работ и презентационные материалы (презентация в формате MS PowerPoint на бумажном носителе и в электронном виде). |